T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

CEVHER HAZIRLAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ DERSİ

## DENEYİN ADI: ELEME DENEYİ

DENEYİN TANIMI VE AMACI: Tanelerin belirli büyüklükteki delik veya açıklıklardan geçebilme veya geçememe özelliğine dayanarak yapılan boyuta göre ayırma işlemine ELEME denir. ELEME bir boyuta göre sınıflandırma işlemidir. Deneyin amacı, eleme hakkında bilgi verilmesi ve eleme işleminin yapılışının uygulamalı olarak öğretilmesidir.

DENEYDE KULLANILAN MALZEME VE ALETLER:

1,5 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,3 mm, 0,150 mm, 0,075 mm, 0,053 mm, 0,038 mm elek açıklıklı laboratuvar elekleri, Ro-tap, russel elek, saç elekler, plastik kova, sahil kumu, vs.

DENEYİN YAPILIŞI:

Eleme işlemine en büyük delik açıklıklı elekten başlanır ve gittikçe küçülen delik açıklıklı eleklerle devam edilir. Eleme kuru veya yaş olarak yapılır. Farklı öğütme süreleri sonucu elde edilmiş malzemelerin elek analizleri sonucunda aşağıdaki değerler elde edilmiştir.

|  | Öğütme Süresi |
| --- | --- |
|  | 5 dakika | 10 dakika | 15 dakika |
| Tane Boyutu (µm) | Miktar (gr) | Miktar (gr) | Miktar (gr) |
| -1500+1000 | 638,0 | 482,0 | 458,0 |
| -1000+500 | 51,0 | 49,0 | 34,0 |
| -500+300 | 34,0 | 37,0 | 29,0 |
| -300+150 | 48,0 | 64,0 | 57,0 |
| -150+75 | 42,0 | 61,0 | 75,0 |
| -75+53 | 28,0 | 48,0 | 59,0 |
| -53+38 | 25,0 | 38,0 | 48,0 |
| -38 | 134,0 | 221,0 | 240,0 |
| Toplam | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |

## İSTENENLER

1)Eleme işlemi ve elekler hakkında bilgi veriniz.

2)Yukarıdaki tabloda verilen değerlerden yola çıkarak Toplam Elek Altı ve Toplam Elek Üstü Eğrilerini (3 ayrı milimetrik kâğıda) çiziniz. Grafikler üzerinde d50 ve d80 değerlerini gösteriniz.

3)Yukarıdaki tabloda verilen değerlerden yola çıkarak Normal Dağılım Eğrisini milimetrik kâğıda çiziniz ve grafiği yorumlayınız.

Not: Deney raporları, dosya kâğıdına tükenmez kalemle düzenli bir şekilde yazılacaktır.