T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

CEVHER HAZIRLAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ DERSİ

## DENEYİN ADI:  ÖĞÜTME DENEYİ

DENEYİN TANIMI VE AMACI: Kırma ve öğütme cevher hazırlamada kullanılan boyut küçültme prosesleridir. Küçük tane boyutlarında (genellikle 5-250 mm) yapılan boyut küçültme işlemine öğütme denir. Öğütme işlemi sonrası malzeme boyutu 10-300 mikrona kadar indirilebilir. Öğütme kuru ve yaş olarak yapılabilir. Öğütme işlemi yapan makinelere “öğütücü” veya “değirmen” adı verilir.

Deneyde agrega cevherinin öğünülebilirliği incelenecektir.

DENEYDE KULLANILAN MALZEME VE ALETLER:

1) Numune: Merdaneli kırıcı çıkışlı -2 mm boyutlu agrega numunesi.

2) Çubuklu değirmen

3) Elekler, paslanmaz çelik kaplar, kronometre,

DENEYİN YAPILIŞI:

Merdaneli kırıcı çıkışı 1 kg numune çubuklu değirmene kuru olarak beslenecek ve 5 dk öğütülecektir. Öğütme sonrası numune değirmenden çıkarılarak elenecek ve boyutun küçüldüğü görülecektir.

İSTENENLER:

- Öğütmenin tanımını yaparak öğütme sistemleri hakkında bilgi verip, öğütmeye etki eden faktörleri belirtiniz.

- Deneyin yapılışını anlatınız.

Not: Deney raporları, dosya kağıdına tükenmez veya kurşun kalemle düzenli bir şekilde yazılacaktır.