T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

## DENEYİN ADI:  KIRMA DENEYİ

DENEYİN TANIMI VE AMACI: Tane boyutunu küçültmek için yapılan işleme kırma denir. İri boyutlarda (200-10 cm arası) yapılan boyut küçültme işlemine iri kırma, ince boyutlarda (10 – 0.5 cm arası) yapılan boyut küçültme işlemlerine ise ince kırma denir.

Bu deneyin amacı; çeneli ve merdaneli kırıcı yardımıyla cevherin ufalanabilme özelliklerinin incelenmesi ve her bir kırıcı için gerekli olan gücün hesaplanmasıdır.

DENEYDE KULLANILAN MALZEME VE ALETLER:

1-Numune: Kumtaşı

2-Çeneli Kırıcı, Merdaneli kırıcı, elekler, plastik leğen, paslanmaz çelik kaplar, tartım aleti, fırça

DENEYİN YAPILIŞI:

Numune ilk önce Çeneli kırıcıya çene açıklığı maksimumda beslenir, kırılan ürün daha sonra çene açıklığı minimuma getirildikten sonra kırıcıya tekrar beslenir.

Çeneli kırıcıdan elde edilen kırılmış ürün ikinci olarak Merdaneli Kırıcıya beslenir. Merdaneler arası açıklık uygun şekilde ayarlanır.

Elde edilen kırılmış ürün elek analizi için ayrılır.

İSTENENLER:

- Kırma işlemi ve kırıcılar hakkında genel bilgi verip, Çift İstinat kollu Çeneli Kırıcı ve Merdaneli Kırıcının şematik görünüşünü çizerek çalışma prensibini anlatınız.

2)   Deneyin yapılışını kısaca anlatınız.

3) 1 ton malzemenin kırılması için gerekli enerjiyi çeneli ve merdaneli kırıcılar için hesaplayınız. ( Tüvenan cevherin d80’i 28,5 mm, Çeneli Kırıcı çıkışı kırılmış cevherin d80’i 4 mm, Merdaneli Kırıcı çıkışı cevherin d80’i 0,7 mm  ve iş endeksi 15,4 alınacaktır. )

Not: Deney raporları, dosya kağıdına tükenmez kalemle düzenli bir şekilde yazılacaktır.