İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI FLOTASYON DERSİ

## UYGULAMANIN ADI: YÜZEY KİMYASI ÇALIŞMALARI

UYGULAMANIN TANIMI VE AMAÇ:

Flotasyon, minerallerin yüzey/arayüzey özelliklerinden yararlanılarak değerli mineraller ile değersiz minerallerin birbirlerinden ayrılabildiği cevher zenginleştirme yöntemlerinden birisidir. Serbestleşme tane boyutuna kadar öğütülen temsili cevher numunesi içerisindeki yüzdürülmesi hedeflenen mineral/minerallerin yüzeyleri farklı dozajlardaki çeşitli kimyasallarla karıştırılıp, yüzey teması sağlanarak hidrofobik (ıslanmaz-su sevmez) hale getirilir. Geriye kalan mineral/mineraller ise çoğunlukla hidrofilik (ıslanır-su sever) halde bırakılır. Bu şekilde cevheri oluşturan değerli ve değersiz mineraller arasında yüzey farklılıkları meydana getirilmiş olur. Ayrımı gerçekleştirmek için ise gerek flotasyon makinesinin karıştırıcısının dönüş hızına bağlı basınç farkından dolayı kendiliğinden oluşan ve debisi kontrol edilebilen gerekse ortama ilave olarak verilen havanın pülp içinde homojen bir şekilde dağıtıldığı hava kabarcıkları oluşturulur. Hidrofobik mineraller bu hava kabarcıklarına yapışarak köpük bölgesine yükselip, pülpten ayrılırlarken, hidrofilik mineraller ise pülp içerisinde kalırlar. Sonuç olarak; yukarıda açıklanan bu mekanizmalar sayesinde üç fazlı bir sistemde (katı-sıvı-gaz) minerallerin yüzey kimyası ve yüzey/arayüzey özelliklerine bağlı olarak etkin bir şekilde ayırımları gerçekleştirilmiş olur.

Bu laboratuvar uygulamasında; Bölümümüz Yüzey Kimyası Laboratuvarında bulunan temel ekipman ve cihazların özellikleri ile bunların flotasyondaki kullanım amaçları ve önemleri öğrenilecek, bu laboratuvara getirilen herhangi bir cevher numunesinin yüzdürülebilirliğine yönelik elde edilen ölçüm sonuçlarına dayalı olarak, cevher zenginleştirme ve flotasyondaki deneysel tasarımıyla ilgili çıkarımlarda bulunulacaktır.

İSTENENLER:

- Bölümümüz Yüzey Kimyası Laboratuvarında bulunan temel ekipman ve cihazları sıralayınız.

- Flotasyonda kullanılan yüzey kimyası yöntemleri ve bunlara dayalı laboratuvar çalışmaları hakkında bilgi veriniz.

- Cevher zenginleştirme ve flotasyonda yüzey kimyasının önemini açıklayınız.

Not: Uygulama raporları dosya kâğıdına kurşun veya tükenmez kalemle düzenli bir şekilde yazılarak teslim edilmelidir.

Araş. Gör. Dr. Can GÜNGÖREN 	    Araş. Gör. Dr. Mert TERZİ	       Prof. Dr. Şafak G. ÖZKAN

Sorumlu Öğretim Elemanı		    Sorumlu Öğretim Elemanı		          Sorumlu Öğretim Üyesi